## Slide 1: 단순보 따라하기 엑셀 VBA연동 사용설명

## Slide 2
0. 기본 구조
- CIVIL NX API 를 통해 모델파일과 Excel 간 전송이 이루어 집니다.
- Excel VBA 코드를 통해 Json 형식을 CIVIL NX 서버에 전송합니다.
- 모든 표는 독립적으로 이루어져 있어 복사해서 사용이 가능합니다.
(단, 다른 시트로 옮기는 경우 참조하는 시트의 이름은 수정이 필요합니다.)
버튼을 통해 직접적으로 모델에 입력되는 표의 경우 파란색을 사용합니다.
파란색 이외의 표는 API를 활용해서 더 편하게 사용하기 위해 연산하는 부가적인 표입니다. (모델에 영향 X)
해석 수행의 경우 모델링 마지막 작업인 하중 입력 시트에 함께 입력되어 있습니다.
결과 확인의 경우 API를 통해 결과를 확인할 수 있지만, 사용자에 따라 변수가 많아 우선 제외했습니다.
수정, 오류 등 제안사항은 첨부된 엑셀 시트를 통해 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.

## Slide 3
0. 기본 구조
시트간 이동을 편하게 하고,
대시보드로 작업하는 느낌을 내기 위해 좌측 끝에 이동할 수있는 버튼을 두었습니다.
단순보의 경우 입력되는 데이터가 작지만, 다른 모델을 고려하여 각 테이블에는 테이블리셋버튼이 있습니다. 이를 통해 테이블을 리셋하여 사용할 수 있습니다. (실제 모델파일에는 영향을 주지 않습니다.)

## Slide 4
0. 기본 구조
버튼은 대부분 4개로 이루어져 있습니다.
값 입력 (POST) : 아무정보도 입력하지 않은 상태에서 처음으로 값을 입력할 때 사용합니다.
가져오기 (GET) : 모델에 입력된 정보를 표로 확인할 때 사용합니다.
수정 (PUT) : POST로 입력한 값 혹은 CIVIL 에서 입력한 값을 수정하거나 추가시에 사용합니다.
삭제(DELETE) : 입력된 값을 삭제할 때 사용합니다. 각 데이터 마다 기준으로 하는 값 (ex. Id, number 등) 을
받아 원하는 값을 삭제합니다.

## Slide 5
1. 저장, 단위계
1. Apps >API Settings 에서 Base URL과 MAPI-Key를 가져와 연동합니다.
첫 시트에서만 입력하면 나머지 시트는 자동으로 입력됩니다.
2. 저장 버튼은 누르면 자동으로 저장되고,
다른이름으로 저장시 저장경로 (파일 이름.mcb 까지 포함)를 입력해주어야 합니다.
3. 단위계는 표에 설정하고 싶은 단위계를 선택해서 입력하고
버튼을 누르면 자동으로변환됩니다.

## Slide 6
2. 재질, 단면
재질 입력은 있는 데이터 그대로 입력하면 됩니다.
다수의 재질이 있을 경우 여러 개를 복사 해두고 NAME,DB 등을 수정하여 사용합니다.
단면도 마찬가지로 복사해서 수치를 바꿀 수 있습니다.
현재는 Solid Rectangle 로만 입력이 가능하며, 정보를 수정할 수 있게
업데이트 예정입니다.

## Slide 7
3. 절점 , 요소
최종적으로 나온 절점좌표를 버튼을 통해 전송합니다.
단면도 마찬가지로 복사해서 수치를 바꿀 수 있습니다.
현재는 Solid Rectangle 로만 입력이 가능하며, 정보를 수정할 수 있게
업데이트 예정입니다.
노드 생성시 등간격으로 노드를 복사할 수 있는 CIVIL 기능이 아직 API로는 열려있지 않습니다.
API 는 현재 각 노드마다 좌표를 받아 생성하기 때문에 여러 노드를 한번에 입력할 때는 API 활용보다 CIVIL이 편리합니다.
이를 해결하기 위해 등간격으로 생성할 노드의 개수와 각 좌표별 증분을 표로 받아 자동으로 노드좌표 입력표에 저장되도록 했습니다.
요소 생성또한 CIVIL의 마우스를 활용한 요소 생성이 API를 활용하는 것 보다 쉽습니다.
이를 해결하기 위해 생성을 시작할 노드의 첫 번호와 끝 번호를 받아 자동으로 요소를 지정합니다.

## Slide 8
4. 경계 조건
단순보 모델의 경우 2개의 지지조건만을 입력하기 때문에
추가적인 자동화 도구는 넣지 않았습니다.
구속조건의 경우 CIVIL과 동일한 규칙으로
7자리 숫자를 사용합니다.
아직 지지조건 밖에 생성할 수 없습니다.
추후에 모델에 따라 필요한 경계조건을 추가할 예정입니다.
CIVIL 에서는 노드를 입력이나 마우스로 선택하여 지지조건을 입력합니다.
다수의 절점을 선택할 때는 등간격이나 규칙을 가지고 노드를 선택하는 경우 API를 활용하는 편이 빠릅니다.

## Slide 9
5. 하중, 해석수행
하중조건 정의시 이름과 타입을 반드시 입력합니다.
Nodal Node의 경우 프로그램 내에서 하중은 id값을 가지지 않기 때문에 표의 “하중재하 Node”를 기준으로 데이터를 주고받습니다.
또한, FX~MZ값은 입력하지 않으면 디폴트값이 0으로 설정되어
공란이어도 무관합니다.
클릭시 해석을 수행합니다.

## Slide 10
5. 하중, 해석수행
Group은 공란이어도 무방합니다.
다만 iD의 경우 공란을 허용하지 않습니다.
하지만 하중은 프로그램 내에서 ID값을 가지지 않아 우선 설정하지 않으면 0 으로 두었습니다.
개발팀에 문의가 필요할 것 같습니다.
Beam load의 경우 다수의 요소에 한번에 재하하는 경우가 대부분입니다.
하지만 API를 사용시 하나의 요소에 하나의 beam load만을 재하할 수있습니다.
이를 해결하기 위해 재하하고 싶은 요소를 연속적으로 선택하여 재하할 수있도록 했습니다.