## Slide 1
교량 내진성능평가 특별 기술강좌
마이다스아이티
구조기술팀
2023년 하반기 마이다스아이티
2023. 10. 25.

## Slide 2
CONTENTS
01
01
02
03
교량의 교각 평가
교량의 받침 및 지지길이 평가
내진성능평가 옵션 소개
교각 평가 요령 소개
받침 평가 요령 소개
받침 지지길이 평가 요령 소개
midas Civil을 이용한 시연
내진성능평가 옵션 FAQ

## Slide 3
CONTENTS
01
01
교량의 교각 평가
교각 평가 요령 소개

## Slide 4
내진성능평가 - 교각
01
01
용어 및 개념 정리
보유 성능 (Capacity) : 교량의 구성 요소가 보유하고 있는 내진성능 평가기준지진에 저항할 수 있는 강도 성능 및 변위 성능
소요 성능 (Demand) : 내진성능 평가기준지진의 지진세기에서 교량의 구성요소에 요구되는 강도 성능 및 변위 성능
* 파괴 모드에 따라 어떤 성능을 비교 할 것인가? ( 휨 파괴모드, 휨 - 전단 파괴모드 : 변위 성능 비교 / 전단 파괴모드 : 강도 성능 비교 )
변위 연성도 : 극한 변위()를 항복 변위()로 나눈 값
응답수정계수(R) : 탄성 지진력 / 항복 강도(공칭강도)

## Slide 5
내진성능평가 - 교각
01
02
용어 및 개념 정리
탄성 설계
완전 연성 설계
소요 연성 설계
1/R
* 큰 하중에 대해서도 탄성 거동
* 항복강도(공칭강도) > 탄성지진력 /R
* 연성 성능 > 소요 연성
연성
소요 연성도만 확보
* 응답수정계수 - 연성도 - 주기의 관계
R 이 1 이상일 경우 (탄성지진력이 공칭 강도보다 클 경우), 소요 변위연성도의 산정
(소요 변위 연성도)
내진 성능 평가의 경우 "소요 연성 설계" 의 개념으로 부재의 능력을 평가

## Slide 6
내진성능평가 - 교각
01
03
내진성능 상세평가 절차
내진성능 상세평가 절차
모델링 (구조물 및 경계조건) - 단면 비선형 해석 (모멘트 곡률 곡선)
소요 변위 연성도 및 조합탄성전단력 산정
지진 하중 입력 (RS 해석)
단면 배근
모멘트 곡률 곡선으로부터 휨 성능 곡선 산정
철근 배근 후 전단 성능 곡선 산정
보유 변위 연성도 및 전단 강도 산정

## Slide 7
내진성능평가 - 교각
01
04
기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 4.2 교각의 단면해석
모멘트 곡률 해석 : 1) 고정하중이 작용하는 상태에서, 2) 축방향 철근의 이음 상세와 횡방향 철근에 의한 횡구속을 고려한 극한변형률 적용하여, 3) 이상화 모멘트 곡률 곡선 산정
고정하중 작용 및 축방향 철근 이음 상세에 따른 극한변형률
이상화 모멘트 곡률 곡선
* 보유 성능을 산정하기 위한 단면의 비선형 해석 - "모멘트 곡률 곡선'"을 어떻게 산정할 것인가

## Slide 8
내진성능평가 - 교각
01
05
기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 4.2 교각의 단면해석
겹침 이음 상세에 따른 극한변형률 및 최대변위연성도
<표 4.2.1> 겹침이음 상세에 따른 극한변형률 및 최대변위연성도
내진설계가 수행되지 않은 기존 교각들은 소성힌지 구역에 철근이 겹침이음되어 있음(2005 도로교설계기준부터 소성힌지구역의 축방향철근 겹침이음 제한)
내진성능평가 시 겹침이음 철근 유무에 따라 콘크리트 극한변형률 산정 필요
겹침이음 상세에 따른 극한변형률 및 최대변위연성도 산정 절차
(겹침이음길이 / 단면직경) 이 작을수록 극한변형률 감소
겹침이음 비율이 높을수록 극한변형률 감소
겹침 이음에 따라 최대 변위 연성도를 제한함

## Slide 9
내진성능평가 - 교각
01
06
기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 4.2 교각의 단면해석
비선형 재료모델
콘크리트의 경우 Mander 모델, 철근의 경우 Park 모델 적용
Mander 모델 (콘크리트)
Park 모델 (철근)
횡구속된 콘크리트의 경우 압축 강도 증가 및 극한변형률 증가 (보수적으로 평가할 시 미고려)

## Slide 10
내진성능평가 - 교각
01
07
기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 4.2 교각의 단면해석
비선형 재료모델
콘크리트의 경우 Mander 모델, 철근의 경우 Park 모델 적용
<비구속 콘크리트 재료 물성치>
<구속 콘크리트 재료 물성치>

## Slide 11
내진성능평가 - 교각
01
08
기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 4.2 교각의 단면해석
<비구속 콘크리트 재료 물성치>
비구속 콘크리트 및 구속 콘크리트의 비선형 재료 특성 입력 시, "Unconfined Concrete Data"입력
인장 강도 미 입력 시, 모멘트 곡률 곡선의 crack point는 0
비선형 재료모델 입력 시 유의사항 및 FAQ
* 극한 변형률 값은 표에 제시된 값 사용

## Slide 12
내진성능평가 - 교각
01
09
기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 4.2 교각의 단면해석
<구속 콘크리트의 Rebar Data>
- Rebar Data 내의 y 방향 및 z 방향 전단 철근 개수 확인 필요
비선형 재료모델 입력 시 유의사항 및 FAQ
<Rebar Input Data>
- Section Data impor로 철근 정보를 가져 올 시, Rebar Input Data 에 입력한 y방향 및 z방향 전단 철근 개수를 가져옴
- 해당 전단 철근량으로 전단 강도를 계산하므로, 정확한 값이 입력 되었는지 확인 필요

## Slide 13
내진성능평가 - 교각
01
10
기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 4.3 지진해석
4.3.1 해석방법
교량의 지진해석방법은 "교량내진 설계기준"에서 제시한 방법을 따른다.
1) 교량의 지진해석방법은 다중모드 스펙트럼해석법을 기본으로 한다.
2) 정밀해석을 요한다고 판단되는 교량에 대해서는 다중모드 스펙트럼해석법 또는 발주자가 인정하는 검증된 정밀해석법(시간이력해석법 등)을 사용할 수 있다.
3) 단경간교 및 지진구역 II에 위치하는 내진 II등급교는 교량내진설계기준에서 제시하는 별도의 절차를 따를 수 있다.
4) 지진해석 시 모든 고정된 교각 도는 교대 지점들은 동일 시점에 있어서 동일한 지반운동을 한다고 가정한다.
5) 지진해석에 의한 탄성지진력은 수평 2축에 대하여 독립적으로 해석하고 필요에 따라 수직 운동의 영향을 반영한다. 수평 2축은 교량의 교축방향과 교축직각방향으로 하는 것이 일반적이지만 평가자의 판단 하에 가장 불리한 축을 선정하여야 한다.
수직설계지반운동 고려 시 (5% 감쇠) ● 암반지반 : 수평의 0.77배
● 토사지반 : 공학적 판단
수평지반운동 (X 및 Y 방향)
수직지반운동 (Z 방향)
RS Load Case 입력

## Slide 14
내진성능평가 - 교각
01
11
기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 4.3 지진해석
4.3.3 지진해석모델
1) 교량의 지진해석모델은 가능한 지진에 따른 실제 거동과 유사한 결과를 얻을 수 있도록 구조물의 강성 및 관성 효과를 고려하여 절점과 부재, 연결부(경계조건)으로 구성된 3차원 뼈대구조로 모형화 하여야 한다. 다만 RC 슬래브교의 상부구조는 평면요소로 모형화하여도 무방하다.
2) 교량은 지진 시 함께 진동하는 진동모드가 충분히 포함될 수 있도록 모형화해야 한다. (고유치 해석을 통해 지진방향의 질량참여율이 90% 이상이 되는 동적특성을 확보할 수 있도록 충분한 모드 차수를 고려하여야 함)
3) 교각의 소요 성능을 결정하기 위한 지진해석에 필요한 입력자료 중 교각의 휨강성 EI는 모멘트 곡률 관계곡선으로부터 구한 항복유효강성을 사용한다.
<각 교각의 모멘트 곡률 곡선으로부터 계산된 항복강성 자동 입력>
<유효단면 2차모멘트 계산 입력 (선택)>

## Slide 15
내진성능평가 - 교각
01
12
기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 4.3 지진해석
4.3.3 지진해석모델
4) 교량 받침부는 교축방향과 교축직각방향에 대하여 가동단과 고정단을 구분하여 모형화. 다만, 탄성 받침과 같이 고무 형식의 받침은 고정단과 가동단을 구분하지 않고 받침의 전단 강성 적용
<Elastic Link를 이용한 받침 모사>
<탄성 받침 강성 입력>
축방향
전단방향
* 탄성받침의 경우 고정단과 가동단 구분하지 않고 모든 방향의 전단 강성을 입력
<포트 받침 강성 입력>
* 포트 받침의 경우 축방향 및 고정단에 10e8 ~ 10e11 정도의 큰 강성 입력 (Local Axis 방향에 유의)

## Slide 16
내진성능평가 - 교각
01
13
기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 4.3 지진해석
4.3.4 조합탄성지진력 및 조합탄성 변위
수평 지진력(교축 및 교직방향)과 수직 지진력(수직 방향)은 30% 규정에 따라 다음과 같이 조합
교축방향
교직방향
수직방향
* 방향 별 (+X, -X) 를 고려하여야 하므로, 교축방향 수평지진력을 산정하기 위해 총 8개의 하중 조합을 실시하여야 함. (하중 조합 자동 생성 및 자동 고려)

## Slide 17
내진성능평가 - 교각
01
14
기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 4.4.1 교각 내진성능평가
4.4.1.1 교각의 파괴 모드
< 파괴 모드에 따른 교각의 거동 >
Type Ⅰ (휨파괴) : 교각의 전단 성능이 휨 성능보다 크다. (휨 파괴가 일어날 때 까지 전단 파괴가 발생하지 않는다.)
Type Ⅱ (휨 - 전단 파괴) : 축방향 철근이 항복한 이후에, 휨 파괴 전 전단 파괴가 발생한다. (축방향 철근이 항복한 이후 연성은 가지나, 전단 파괴가 일어난다.)
Type Ⅲ (전단 파괴) : 축방향 철근이 항복하기도 전에 전단 파괴가 발생한다.
* 파괴 모드 산정 이유
파괴 모드를 산정하여야 보유 성능을 산정 할 수 있다.
(내진 성능 평가의 목적 : 소요 성능과 보유 성능의 비교)

## Slide 18
내진성능평가 - 교각
01
15
기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 4.4.1 교각 내진성능평가
4.4.1.2 휨 성능 곡선 - 휨 강도 산정
휨 성능 곡선은 교각 단면의 모멘트 곡률 곡선으로부터 산정 할 수 있다. [ 항복 강도(변위), 극한 강도(변위) ]
항복 모멘트 ()
극한 모멘트 ()
< 휨 강도 >
항복 강도 :
극한 강도 :
:
유효 높이 (고정단으로부터 상부 구조의 질량 중심까지)
< 단면의 모멘트 곡률 곡선>

## Slide 19
내진성능평가 - 교각
01
기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 4.4.1 교각 내진성능평가
4.4.1.2 휨 성능 곡선 - 휨 강도 산정
항복 곡률 ()
극한 곡률 ()
항복 변위 :
소성 변위 :
소성회전각 :
소성힌지길이 :
극한 변위 :
항복 변위
극한 변위
소성 변위
휨 성능 곡선은 교각 단면의 모멘트 곡률 곡선으로부터 산정 할 수 있다. [ 항복 강도(변위), 극한 강도(변위) ]
< 휨 변위 >
16
< 단면의 모멘트 곡률 곡선>
* 해당 식은 켄틸레버 거동 시 산정 방법이며, 라멘 거동 시 상, 하부의 유효 높이로 계산

## Slide 20
내진성능평가 - 교각
01
17
기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 4.4.1 교각 내진성능평가
4.4.1.2 휨 성능 곡선 - 휨 강도 산정
항복 곡률 ()
극한 곡률 ()
< 교각의 휨 성능 곡선 >
* 교각 자체가 휨 모멘트에 저항할 수 있는 능력
*는 축방향 철근이 처음 항복 할 때의 환산 강도와 변위
항복 모멘트 ()
극한 모멘트 ()
축방향 철근 항복
콘크리트 파괴
* 는 콘크리트 파괴가 일어날 때의 환산 강도와 변위
* : 변위 연성도 (항복 이후 극한 변형 까지 저항할 수 있는 능력)
< 단면의 모멘트 곡률 곡선>

## Slide 21
내진성능평가 - 교각
01
기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 4.4.1 교각 내진성능평가
4.4.1.2 휨 성능 곡선 - 휨 강도 산정 FAQ
해석 결과에 따라 Evaluation Paramter - 거동 특성에서 "라멘 거동" 및 "켄틸레버 거동" 확인 가능
18
< Evaluation Parameter - 거동 특성 >
* 프로그램 내부 거동 특성 구분 로직
상, 하부의 모멘트 값이 2배 이상일 경우 : 켄틸레버 거동
상, 하부 모멘트 값이 2배 이하일 경우 : 라멘 거동
* 구조계와 관계없이 발생 모멘트 값을 기준으로 거동을 구분하므로, 예상 거동과 프로그램 산정 거동이 다를 경우 거동 특성을 수정할 수 있음.
거동 특성 직접 변경

## Slide 22
내진성능평가 - 교각
01
기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 4.4.1 교각 내진성능평가
4.4.1.2 휨 성능 곡선 - 휨 강도 산정 FAQ
19
<축방향철근 상세에 따른 극한변형률 및 최대 변위연성도>
벽식 교각의 강축방향(교축직각방향)의 전단성능은 한계상태설계법의 전단강도 산정식을 적용
Evaluation Parameter > 철근 상세 입력
따라서 벽식 교각의 경우 축방향 철근 상세를 100% 이음으로 선택하여야, 한계상태설계법의 전단강도 산정식을 적용하여 전단 성능 계산

## Slide 23
내진성능평가 - 교각
01
기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 4.4.1 교각 내진성능평가
4.4.1.3 전단 성능 곡선 - 전단 강도 산정
일반 교각(원형 및 사각형, 벽식 교각의 약축방향) : 콘크리트에 의한 전단강도 + 전단 철근에 의한 전단 강도 + 축력에 의한 전단 강도
< 콘크리트 전단강도 >
< 전단 철근 전단 강도>
< 축력에 의한 전단강도>
< 변위 연성도에 따른 전단 강도>
* 연성도가 커질수록, 균열로 인한 콘크리트 전단 능력이 감소
20

## Slide 24
내진성능평가 - 교각
01
기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 4.4.1 교각 내진성능평가
4.4.1.3 전단 성능 곡선 - 전단 강도 산정
벽식 교각 강축 방향 : 한계상태설계법 전단강도 산정식 적용
<전단 보강 철근이 없는 경우>
<전단 보강 철근이 있는 경우>
* 프로그램 내부적으로는, 전단보강 철근이 없는 경우와 있는 경우 중 최대값을 전단 강도로 산정함
* 전단 강도는 변위 연성도와 관계가 없다.
21

## Slide 25
내진성능평가 - 교각
01
기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 4.4.1 교각 내진성능평가
4.4.1.4 교각의 내진 성능 평가
교각의 보유 성능
Type Ⅰ (휨파괴) : 교각의 전단 성능이 휨 성능보다 크다. (휨 파괴가 일어날 때 까지 전단 파괴가 발생하지 않는다.)
Type Ⅱ (휨 - 전단 파괴) : 축방향 철근이 항복한 이후에, 휨 파괴 전 전단 파괴가 발생한다. (축방향 철근이 항복한 이후 연성은 가지나, 전단 파괴가 일어난다.)
Type Ⅲ (전단 파괴) : 축방향 철근이 항복하기도 전에 전단 파괴가 발생한다.
< 파괴 모드에 따른 보유 성능 >
(변위 연성도로 평가, 최대 변위 연성도를 넘을 수는 없음)
(강도로 평가)
22

## Slide 26
내진성능평가 - 교각
01
기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 4.4.1 교각 내진성능평가
4.4.1.4 교각의 내진 성능 평가
교각의 소요 성능
Type Ⅰ (휨파괴) : 교각의 전단 성능이 휨 성능보다 크다. (휨 파괴가 일어날 때 까지 전단 파괴가 발생하지 않는다.)
Type Ⅱ (휨 - 전단 파괴) : 축방향 철근이 항복한 이후에, 휨 파괴 전 전단 파괴가 발생한다. (축방향 철근이 항복한 이후 연성은 가지나, 전단 파괴가 일어난다.)
< 파괴 모드에 따른 소요 성능 >
(소요 변위 연성도)
(변위연성도 - 단면강도비 상관계수)
Type Ⅲ (전단 파괴) : 축방향 철근이 항복하기도 전에 전단 파괴가 발생한다.
(소요 전단 강도)
연성도 - 응답수정계수 - 주기와의 관계
조합탄성전단력
23

## Slide 27
내진성능평가 - 교각
01
기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 4.4.1 교각 내진성능평가
4.4.1.4 교각의 내진 성능 평가
교각의 보유 성능과 소요 성능 비교
휨파괴 및 휨 - 전단 파괴 : 보유 변위 연성도와 소요 변위 연성도를 비교
전단 파괴 : 전단 강도와 조합탄성전단력을 비교
O.K.
N.G.
24

## Slide 28
CONTENTS
02
02
교량의 받침 및 지지길이 평가
받침 평가 요령 소개
받침 지지길이 평가 요령 소개

## Slide 29
교량받침
[4.4.2절]
내진성능평가 – 교량받침
02
25
교량 내진성능 상세 평가 절차
교각의 단면해석
[4.2절]
지진해석모델 및 조합탄성지진력 산정
[4.3절]
교각의 휨성능 곡선 및 전단성능 곡선 산정
[4.4.1절]
교각
[4.4.1절]
받침지지 길이
[4.4.3절]
교대/기초/지반
[기초 및 지반 요령]
소요성능 / 보유성능 산정
<해설그림 4.1.1> 내진성능 상세 평가 절차

## Slide 30
내진성능평가 – 교량받침
02
26
교량 받침 평가
교량 받침은 받침본체와 앵커부에 대하여 내진성능을 평가
교량 받침의 내진성능은 교축방향 및 교축직각방향에 대하여 보유성능과 소요성능을 비교하여 평가
교량받침
[4.4.2절]
받침 본체
앵커부
콘크리트파괴
강재파괴
프라이아웃파괴
받침지지 길이
[4.4.3절]

## Slide 31
내진성능평가 – 교량받침
02
27
받침 본체 평가
보유성능() : 지진방향에 따라 저항하는 교량받침의 개수와 받침 1기당 횡방향 저항용량을 고려하여 산정
=
: 받침 1개의 횡방향 저항용량
: 평가지진하중의 방향에 따라 저항하는 받침개수
여기서,
2) 소요성능() : 교각에 의해 전달되는 지진하중으로 하며, 교각의 조합탄성지진력과 단면강도 중에서 작은 값
= min( , )
: 교각의 단면강도(kN)
: 지진시 교각상부의 조합탄성지진력(kN)
여기서,
3) 본체 평가 : 교축 및 교축직각 각 방향에 대하여 보유성능/소요성능을 비교하여 평가
and

## Slide 32
내진성능평가 – 교량받침
02
28
받침 앵커부 평가
교량받침
[4.4.2절]
받침 본체
앵커부
콘크리트파괴
강재파괴
프라이아웃파괴
보유성능 : 앵커부의 전단강도
소요성능 : 받침본체에 작용하는 평가지진하중에 의하여 앵커 볼트에 발생하는 전단력
평가는 교축 및 교축직각 각 방향에 대하여 보유성능과 소요성능을 비교하여 평가

## Slide 33
내진성능평가 – 교량받침
02
29
받침 앵커부 평가
보유성능 : 앵커부의 전단강도
소요성능 : 받침본체에 작용하는 평가지진하중에 의하여 앵커 볼트에 발생하는 전단력
평가는 교축 및 교축직각 각 방향에 대하여 보유성능과 소요성능을 비교하여 평가
선 설치 앵커(현장타설앵커, Cast-in-place Anchor)
콘크리트 치기 이전에 설치되는 헤드볼트, 헤드스터드 또는 갈고리볼트
후 설치 앵커(후시공앵커, Post-installed Anchor)
굳은 콘크리트에 설치하는 확장앵커 및 언더컷앵커
강재파괴 검토
전단력을 받는 앵커의 강재강도()
가) 선설치 헤드스터드
=
나) 선설치 헤드볼트와 갈고리볼트, 슬리브가 전단파괴면까지 연장되지 않은 후설치 앵커
= 0.6
기서,
: 전단에 저항하는 앵커 그룹에서 앵커의 수
: 전단에 저항하는 단일 앵커의 유효단면적()
: 앵커 강재의 설계기준인장강도(MPa) 단, min[1.9, 860MPa]
: 앵커 강재의 설계기준항복강도(MPa)

## Slide 34
내진성능평가 – 교량받침
02
30
받침 앵커부 평가
교량받침
[4.4.2절]
받침 본체
앵커부
콘크리트파괴
강재파괴
프라이아웃파괴
보유성능 : 앵커부의 전단강도
소요성능 : 받침본체에 작용하는 평가지진하중에 의하여 앵커 볼트에 발생하는 전단력
평가는 교축 및 교축직각 각 방향에 대하여 보유성능과 소요성능을 비교하여 평가

## Slide 35
내진성능평가 – 교량받침
02
31
받침 앵커부 평가
콘크리트가 저항하는 코핑부 측면 투영면적에 대해 결정
투영면적은 앵커 수, 앵커 간격, 연단거리, 콘크리트 부재의 두께의 영향
콘크리트파괴 검토
균열콘크리트에서 전단을 받는 단일 앵커의 기본 콘크리트 파괴 강도()
가) 일반적인 앵커의 경우
= 0.6
나) 10mm 이상 그리고 앵커직경의 ½에 해당하는 최소 두께를 갖는 강재 부속물에 연속 용접된 선설치 헤드스터드, 헤드볼트 또는 갈고리 볼트
기서,
: 콘크리트의 설계기준 압축강도(MPa)
: 앵커 샤프트 중심부터 전단력 방향으로 콘크리트 단부까지 거리(mm)
: 앵커 외경(mm)
: 전단력에 대해 앵커의 지압 저항 길이(mm)
= 0.7

## Slide 36
내진성능평가 – 교량받침
02
32
받침 앵커부 평가
전단력을 받는 앵커의 콘크리트 파괴강도()
=
기서,
: 앵커배치 및 받침배치에 따른 콘크리트 파괴면 단일/그룹저항 투영면적
: 제한을 받지 않고 전단에 저항하는 단일 앵커의 콘크리트 파괴면 투영면적( = 4.5)
: 가장자리(연단거리) 효과에 따른 전단강도 수정계수
1.5 경우 : = 1.0
1.5 경우 : = 0.7 + 0.3
: 앵커 중심으로부터 직각방향에 있는 콘크리트 단부까지의 거리(mm)

## Slide 37
내진성능평가 – 교량받침
02
33
받침 앵커부 평가
앵커배치 및 받침배치에 따른 콘크리트 파괴면 단일/그룹저항 투영면적()
=
3면 이상의 가장자리에 의해 영향을 받는 앵커 검토()
재산정 된 = max()
=
1) 제한을 받지 않는 경우
2) 코핑 연단 제한 받는 경우
3) 코핑 높이 제한 받는 경우
4) 코핑 연단 및 높이에 제한 받는 경우
간섭면적
5) 단일저항 받침의 경우
6) 그룹저항 받침의 경우

## Slide 38
내진성능평가 – 교량받침
02
34
받침 앵커부 평가
교량받침
[4.4.2절]
받침 본체
앵커부
콘크리트파괴
강재파괴
프라이아웃파괴
보유성능 : 앵커부의 전단강도
소요성능 : 받침본체에 작용하는 평가지진하중에 의하여 앵커 볼트에 발생하는 전단력
평가는 교축 및 교축직각 각 방향에 대하여 보유성능과 소요성능을 비교하여 평가

## Slide 39
내진성능평가 – 교량받침
02
35
받침 앵커부 평가
콘크리트가 저항하는 코핑부 상면 투영면적에 대해 결정
투영면적은 앵커 수, 앵커 간격, 연단거리의 영향
프라이아웃파괴 검토
균열콘크리트에서 인장을 받는 단일 앵커의 기본 콘크리트 파괴강도()
가) 일반적인 선설치 앵커의 경우
= 10
나) 일반적인 후설치 앵커의 경우
기서,
: 콘크리트의 설계기준 압축강도(MPa)
: 앵커의 유효묻힘깊이(mm)
= 7
다) 280mm 635mm인 선설치 헤드스터드와 헤드볼트의 경우
= 3.9

## Slide 40
내진성능평가 – 교량받침
02
36
받침 앵커부 평가
인장력을 받는 앵커의 콘크리트 파괴강도()
=
기서,
: 인장에 저항하는 특정한 앵커배치를 갖는 콘크리트 파괴면 투영면적()
: 제한을 받지 않고 전단에 저항하는 단일 앵커의 콘크리트 파괴면 투영면적( = 9)
: 가장자리(연단거리) 효과에 따른 전단강도 수정계수
1.5 경우 : = 1.0
1.5 경우 : = 0.7 + 0.3

## Slide 41
내진성능평가 – 교량받침
02
37
받침 앵커부 평가
앵커배치 및 받침배치에 따른 콘크리트 파괴면 단일/그룹저항 투영면적()
=
1) 제한을 받지 않는 경우
2) 코핑 연단 제한 받는 경우 (1)
3) 코핑 연단 제한 받는 경우 (2)
5) 연단 제한 및 여러 앵커가 배치된 경우
4) 여러 앵커가 배치된 경우
6) 연단 제한 및 여러 앵커가 배치된 경우

## Slide 42
내진성능평가 – 교량받침
02
38
받침 앵커부 평가
4면 이상의 가장자리에 의해 영향을 받는 앵커 검토()
1면 연단거리 를 갖는 콘크리트 면 : 1.5
2면 연단거리 를 갖는 콘크리트 면 : 1.5
3면 연단거리 를 갖는 콘크리트 면 : 1.5
4면 연단거리(앵커간 간격) :
재산정 = max
 4면 이상 영향을 받는다면 를 재산정

## Slide 43
내진성능평가 – 교량받침
02
39
받침 앵커부 평가
앵커부 최종 보유성능
앵커부의 보유성능 전단에 저항하는 앵커의 전단강도를 말하며, 앵커의 전단강도는 강재강도(, 콘크리트 파괴강도( 그리고 프라이아웃강도( 가장 작은 값으로 한다. 단, 콘크리트 파괴강도와 프라이아웃강도 산정 시 전단에 저항하는 받침 개수가 다른 경우에는 각각에 대해 검토를 수행해야 한다.
= min[ 강 ]
Tip. 앵커 주변에 충분하게 정착되어 있는 철근의 경우 보유성능
“콘크리트구조기준”의 ‘정착과 이음’편에 따라 적절히 정착되어 있으며, 전단과 인장에 대한 콘크리트 파괴강도()를 대신해 앵커철근의 강도를 대신 적용할 수 있다.

## Slide 44
내진성능평가 – 교량받침
02
40
받침 지지길이 평가
보유성능 : 실제 받침지지길이
소요성능 : 최소받침지지길이()와 응답변위 중 큰 값 단, 지진구역Ⅱ에 위치하는 내진등급교에 대해서는 최소 받침지지길이로 한다.
받침지지 길이
[4.4.3절]
교량받침
[4.4.2절]
받침 본체
앵커부
기서,
= ( 200 + 1.67L + 6.66H )( 1 + 0.000125 ) (mm)
L = 인접신축이음부 또는 교량단부까지 거리(m)
H = 교각의 높이(다점고정인 경우는 평균, 일점고정인 경우는 고정단) (m)
= 교량 받침선이 교축직각방향과 이루는 사잇각()
= max[ 응답변위, ]
교대 받침지지길이()
교각 받침지지길이()

## Slide 45
CONTENTS
03
03
midas Civil을 이용한 교량 내진성능평가
midas Civil 내진성능평가 옵션 소개
내진성능평가 옵션 FAQ

## Slide 46
midas Civil을 이용한 교량 내진성능평가 – FAQ
03
41
Rebar Input Data > 단면정보 연동(1)
Rebar Input for Column Section
Rebar Input for General Section

## Slide 47
midas Civil을 이용한 교량 내진성능평가 – FAQ
03
42
Rebar Input Data > 단면정보 연동(2)
P1..???
1D 요소가 Global Z축과 평행하지 않다면 Beam부재로 인식
MODS > Common Para. > Modify Member Type기능을 활용하여 Column부재로 변경

## Slide 48
midas Civil을 이용한 교량 내진성능평가 – FAQ
03
43
Rebar Input Data > Tapered Section 적용 방법
Rebar Input Data기능은 Tapered Section 지원하지 않음
Top Section
Tapered Section
Bottom Section
Top, Bottom, Tapered Section 추가 정의
상단과 하단의 Moment Curvature Curve 기능 정의

## Slide 49
midas Civil을 이용한 교량 내진성능평가 – FAQ
03
44
Evaluation Group > Pier Cap
오류 발생!!
Pier Cap 요소는 동일한 Local Axis를 가져야 함.

## Slide 50
midas Civil을 이용한 교량 내진성능평가 – FAQ
03
45
Evaluation Group > Pier Cap
Pier Cap 요소는 동일한 Local Axis를 가져야 함.
Link를 이루는 절점을 모두 선택해야 Link로 인식

## Slide 51
midas Civil을 이용한 교량 내진성능평가 – FAQ
03
46
Evaluation Parameter > 기둥 거동 특성 판단 기준
지진 방향
Column
Coping
Bearing
Girder
지진 방향
Column
Coping
Bearing
Girder
1
1
He
자동계산
He
자동계산
켄틸레버 거동 : 교각 상/하단 모멘트 값 차이 2배 이상
라멘 거동 : 교각 상/하단 모멘트 값 차이 2배 미만
1) midas Civil의 제안값 사용
2) 사용자 정의
직접 사용자가 입력 가능

## Slide 52
midas Civil을 이용한 교량 내진성능평가 – FAQ
03
47
Anchor Evaluation > 상대각도

## Slide 53
midas Civil을 이용한 교량 내진성능평가 – FAQ
03
48
내진성능평가 하중조합 적용

## Slide 54
감사합니다.